数字频率计 (A题)

一、任务

设计并制作一台闸门时间为 1s 的数字频率计。

二、要求

1．基本要求

（1）频率和周期测量功能

a．被测信号为正弦波，频率范围为 1Hz～10MHz；

b．被测信号有效值电压范围为 100mV～1V；

c．测量相对误差的绝对值不大于 10-3。

（2）时间间隔测量功能

a．被测信号为方波，频率范围为 100Hz～1MHz；

b．被测信号峰峰值电压范围为 100mV～1V；

c．被测时间间隔的范围为 10μs～100ms；

d．测量相对误差的绝对值不大于 10-2。

（3）测量数据刷新时间不大于 2s，测量结果稳定，并能自动显示单位。

2．发挥部分

（1）频率和周期测量的正弦信号频率范围为 1Hz～100MHz，其他要求同基本要求（1）和（3）。

（2）频率和周期测量时被测正弦信号的最小有效值电压为 10mV，其他要求同基本要求（1）和（3）。

（3）增加脉冲信号占空比的测量功能，要求：

a．被测信号为矩形波，频率范围为 1Hz～5MHz；

b．被测信号峰峰值电压范围为 100mV～1V；

c．被测脉冲信号占空比的范围为 10%～90%；

d．显示的分辨率为 0.1%，测量相对误差的绝对值不大于10-2。

（4）其他（例如，进一步降低被测信号电压的幅度等）。

三、说明

本题时间间隔测量是指 A、B两路同频周期信号之间的时间间隔 TA-B。测试时可以使用双通道DDS函数信号发生器，提供 A、B两路信号。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 宽带通道放大器分析 各项被测参数测量方法的分析 提高仪器灵敏度的措施 | 8 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 4 |
|  | 测试方案与及测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 小计 | 20 |
| 基本 要求 | 完成第（1）项 | 32 |
|  | 完成第（2）项 | 14 |
|  | 完成第（3）项 | 4 |
|  | 小计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 20 |
|  | （4）其他 | 5 |
|  | 小计 | 50 |
| 总分 | 120 |

增益可控射频放大器 (B题)

一、任务

设计并制作一个增益可控射频放大器。

二、要求

1．基本要求

（1）放大器的电压增益AV≥30dB，输入电压有效值Vi≤20mV，其输入阻抗、输出阻抗均为50Ω，负载电阻50Ω，且输出电压有效值 Vo≥1V，波形无明显失真；

（2）在60MHz～100MHz 频率范围内增益波动不大于2dB；

（3）－3dB的通频带不窄于50MHz～100MHz，即fL≤50MHz、fH≥100MHz；

（4）实现AV增益步进控制，增益控制范围为12dB～30dB，增益控制步长为4dB，增益绝对误差不大于2dB，并能显示设定的增益值。

2．发挥部分

（1）放大器的电压增益AV≥40dB，增益控制扩展至40dB，增益控制步长不变，输入电压有效值Vi≤10mV，其输入阻抗、输出阻抗均为50Ω，负载电阻50Ω，且输出电压有效值Vo≥1V，波形无明显失真；

（2）在50MHz～160MHz 频率范围内增益波动不大于2dB；

（3）－3dB的通频带不窄于40MHz～160MHz，即fL≤40MHz和fH≥160MHz；

（4）其他。

三、说明

1. 基本要求（2）和发挥部分（2）用点频法测量电压增益，计算增益波动，测量频率点测评时公布。

2. 基本要求（3）和发挥部分（3）用点频法测量电压增益，分析是否满足通频带要求，测量频率点测评时公布。

3. 放大器采用+12V 单电源供电，所需其它电源电压自行转换。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 射频放大器设计 频带内增益起伏控制 射频放大器稳定性 增益调整 | 8 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 4 |
|  | 测试方案与及测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 小计 | 20 |
| 基本 要求 | 完成第（1）项 | 18 |
|  | 完成第（2）项 | 6 |
|  | 完成第（3）项 | 16 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 小计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 8 |
|  | 完成第（3）项 | 16 |
|  | （4）其他 | 6 |
|  | 小计 | 50 |
| 总分 | 120 |